## Slide 1
AVANÇOS METODOLÓGICOS NA PREVISÃO EÓLICA PARA O PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO DO ONS

## Slide 2
AVANÇOS METODOLÓGICOS NA PREVISÃO EÓLICA PARA O PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO DO ONS
Laís Fonseca Araújo - ONS

## Slide 3
Representação da geração eólica
Geração das usinas em operação comercial:
Representada como sendo a média mensal histórica dos últimos 5 anos de geração disponibilizada ao SIN de cada usina.
Essa média é agregada por subsistema, mês e patamar de carga.
No modelo DECOMP, os valores do primeiro mês são repetidos em todas as revisões semanais.
Horizontes de curto e médio prazo
REN 843/2019

## Slide 4
Representação da geração eólica
Geração das usinas da expansão:
Representada como o somatório da potência instalada dessas usinas multiplicado por um fator mensal do respectivo subsistema.
Esse fator consiste somatório da razão entre a média da geração líquida e a média da potência dos últimos cinco anos das usinas de um subsistema dividido pelo número total de usinas.
Horizontes de curto e médio prazo
REN 843/2019

## Slide 5
Motivação
Geração eólica média mensal do Nordeste – patamar médio
Notes: Geração Eolica media mensal do Nordeste – patamar médio

## Slide 6
Estrutura Básica
Dados observados e previstos
WEOL SEMI-HORÁRIO 9 dias à frente
WEOL SEMANAL 5 semanas à frente
Previsão total por subsistema
Bloco 1: Previsão das usinas tipos I, II-B e II-C
Bloco 2: Estimação das usinas tipo III
Bloco 3: Estimação das usinas futuras (todos os tipos)
DESSEM
DECOMP

## Slide 7
Bloco 1 – Dados utilizados
Instituição/ Modelo | Horizonte | Resolução Espacial | Resolução Temporal
NCEP/GFS | 15 dias | ~ 25 km | 1h até 4º dia à frente 3h a partir do 5º dia
NCEP/GEFS | 35 dias | ~ 50 km | 3h até 9º dia à frente 6h a partir do 10º dia

## Slide 8
Bloco 1 – Dados utilizados
14 dias à frente
34 dias à frente
Notes: Discretização horária GFS captura variação do desvio ao longo do dia viés de subestimação

## Slide 9
Bloco 1 - Fluxograma
Dados observados (ONS, CCEE, EPE)
Dados técnicos dos parques (ANEEL, ONS)
Dados meteorológicos (NCEP)
Tratamento dos dados históricos
Criação das curvas Vento x Potência
Preparação dos dados
Geração das previsões eólicas
Seleção, interpolação e patamarização das previsões
Previsão para as próximas 5 semanas
WEOL Semi-horário
WEOL Semanal

## Slide 10
Bloco 1 – Modelo de previsão
Comportamento do vento previsto/verificado pode se alterar significativamente.
Propõe-se a remoção da sazonalidade através de senoides:
i = p: refere-se à série prevista i = v: refere-se à serie verificada
Notes: Preparação dos dados?

## Slide 11
Após da remoção da sazonalidade, tem-se a série dessazonalizada.
A parcela de curto prazo é ajustada por regressões lineares, conforme [2].
Vento ajustado com sazonalidade:
Parâmetros regressão linear
Bloco 1 – Modelo de previsão
Reinserção sazonalidade

## Slide 12
Parâmetros das curvas Vento x Potência são os mesmos do WEOL Semi-horário.
As curvas Vento x Potência são estimadas através de regressões logísticas – equação [4].
Bloco 1 – Modelo de previsão

## Slide 13
Desempenho das previsões
Dados de vento não apresentam viés significativo após as correções.
Entretanto, previsões de geração semanais por subsistema podem apresentar viés, sendo necessário corrigi-las.
SUBSISTEMA SUL

## Slide 14
Desempenho das previsões

## Slide 15
Desempenho das previsões
SUBSISTEMA NORDESTE
Pós correção da geração

## Slide 16
Desempenho das previsões
SUBSISTEMA SUL
Pós correção da geração

## Slide 17
Verif: Geração verificada com dados da CCEE.
Ajust: Geração ajustada pela RL.
VCCEET: Geração verificada com dados da CCEE de todas as usinas consideradas no DECOMP.
VCCEE: Geração verificada com dados da CCEE das usinas consideradas no WEOL-SH.
VCCEE Corrig: Geração estimada para o montante total.
Bloco 2

## Slide 18
Bloco 3
.
.
.

## Slide 19
Resultados do modelo
NORDESTE
SUL

## Slide 20
FOTO
LAÍS FONSECA ARAÚJO
ONS
lais.araujo@ons.org.br
Apresentadora