## Slide 1
ESTUDOS DE VIABILIDADE E ACESSO AO GRID PARA USINAS EÓLICAS OFFSHORE NO BRASIL

## Slide 2
ESTUDOS DE VIABILIDADE E ACESSO AO GRID PARA USINAS EÓLICAS OFFSHORE NO BRASIL
Alef Cerutti – TRACTEBEL ENGINEERING LTDA

## Slide 3
Contextualização
170 GW
PROJETOS DE ENERGIA EÓLICA OFFSHORE EM ESTUDOS NO BRASIL
(2024)
Este estudo analisa a viabilidade de conexão de 2 GW de projetos eólicos offshore em três regiões, Nordeste, Sudeste e Sul, considerando a capacidade do SIN e restrições ambientais, enquanto compara a legislação brasileira com normas internacionais.

## Slide 4
Metodologia
FLUXO DE POTÊNCIA
CENÁRIOS OPERACIONAIS
SELEÇÃO DOS PONTOS DE CONEXÃO
ANÁLISE TÉCNICA
CAMINHOS PARA VIABILIDADE
CENÁRIOS E LEILÕES DE ENERGIA
ANÁLISE DA REGULAÇÃO
MAPEAMENTO DE AGÊNCIAS
LEGISLAÇÃO OFFSHORE
ESTUDO REGULATÓRIO

## Slide 5
Passo a Passo para Obtenção da Outorga e Cronograma
Resolução Normativa nº 1071/2023
Obtenção de outorga para geração e posterior comercialização de energia no Brasil.
ONS
A outorga só é concedida após a aprovação do Parecer de Acesso, garantindo que o projeto possa ser integrado ao SIN.
Todo o cronograma de implementação deve respeitar essa metodologia, conforme exigências da ANEEL.

## Slide 6
Experiência Internacional
Os principais modelos para delimitação de áreas eólicas offshore são:
Modelo "Open Door": Não há concorrência para concessão de áreas.
Modelo "First Come, First Served" (FCFS): Atribuição sem concorrência.
Licitação/Leilão: Áreas concedidas por meio de leilão.

## Slide 7
Possíveis caminhos a serem trilhados na viabilização de projetos eólicos offshore e maturação da expertise no Brasil.
Avaliação de cenários Brasil

## Slide 8
Viabilidade através de Leilão de Energia.
Neste cenário, considerando por exemplo um A-7 o projeto é viabilizado por meio de um leilão de energia para os próximos 7 anos.
No Brasil, o Projeto de Lei 576/2021 prevê a realização de um leilão de energia especifico para eólicas offshore.
CENÁRIO 1

## Slide 9
CENÁRIO 1

## Slide 10
Viabilidade através de Leilão de Áreas
Este cenário considera a viabilização de projetos offshore por meio de leilões de áreas, conforme proposto no projeto de lei.
CENÁRIO 2

## Slide 11
CENÁRIO 2

## Slide 12
Viabilidade por Iniciativa do Próprio Investidor
Neste cenário, o investidor submete a proposta diretamente aos órgãos competentes, assumindo a responsabilidade por todas as etapas do projeto, desde a obtenção de áreas até as licenças ambientais.
CENÁRIO 3

## Slide 13
CENÁRIO 3

## Slide 14
Análise de Viabilidade da Conexão ao Sistema Elétrico
Seleção das opções de conexão com melhor desempenho técnico-econômico (custo x benefício).
Identificação das alternativas de conexão de maior viabilidade;
Avaliação dos impactos da conexão;

## Slide 15
Análise de Viabilidade do Sistema Elétrico
Identificar as subestações fisicamente próximas aos parques estudados, descartando subestações com tensões inferiores a 230 kV ou coletoras de outros parques;
Para cada região, verificar em quais subestações a conexão de 2GW ocasionaria menor violação de tensão e carregamento no sistema íntegro, no ano de entrada, com margem de ± 1 ano;
Para cada parque, selecionar duas opções de conexão que tiverem o melhor desempenho.

## Slide 16
Análise de Viabilidade do Sistema Elétrico
Análise de Viabilidade da Conexão ao Sistema Elétrico

## Slide 17
Análise de Viabilidade do Sistema Elétrico
Para as opções selecionadas, verificar possíveis sobretensões e sobrecargas acima dos limites das barras, linhas e transformadores.
Todos os anos do deck de fluxo de potência da EPE, a partir do ano previsto para a entrada em operação menos 1 ano, são investigados.
Análise de Viabilidade da Conexão ao Sistema Elétrico

## Slide 18
Análise de Viabilidade do Sistema Elétrico
PARQUE 1:
  Conexão na SE João Câmara III 500 kV - mais adequada, sem sobretensões significativas;
PARQUE 2:
  Tanto a SE Campos 2 500 kV quanto a SE Lagos 2 500 kV são opções viáveis, sem sobrecargas ou violações de tensão em qualquer cenário;
  A conexão mais econômica é à SE Lagos 2 500 kV, devido a menor distância (14 km vs. 40 km);
PARQUE 3:
  Conexão na SE Capivari do Sul 525 kV foi a mais adequada, sem sobrecargas registradas.
Análise de Viabilidade da Conexão ao Sistema Elétrico

## Slide 19
A análise de viabilidade de parques eólicos offshore no Brasil aborda diferentes cenários de implementação, levando em consideração a legislação vigente e o Projeto de Lei 576/2021.
A maioria das outorgas provavelmente será concedida via leilões de área, devido ao menor risco relacionado à conexão e à interferência de outros agentes.
Considerações Finais

## Slide 20
LEILÃO DE ENERGIA: O leilão fornece um ponto de conexão pré-definido, facilitando a execução aos desenvolvedores.
1
INICIATIVA PRÓPRIA: Há maiores riscos de múltiplos interessados na mesma área e altos custos de estudos.
LEILÃO DE ÁREA: Projetos vencedores garantem outorga, acesso à transmissão e contratos de PPA, reduzindo riscos de restrições.
2
3
Considerações Finais

## Slide 21
Considerações Finais
ANÁLISE DE CONEXÃO AO SIN:
A avaliação mostrou que o Sudeste apresentou menos restrições, enquanto o Nordeste enfrenta maiores limitações.
CONCLUSÃO:
Os leilões oferecem garantia à conexão, enquanto a iniciativa própria permite inovação.
A colaboração entre governo, investidores e stakeholders será essencial para o desenvolvimento de uma matriz energética diversificada e sustentável no Brasil.

## Slide 22
Alef Cerutti
TRACTEBEL ENGINEERING
alef.cerutti@tractebel.engie.com
Contato
Confira nossos trabalhos